命令包
Offset	Size	Field	Value	Description
0	1	Header Flag	CONSTANT	0xF1
1	1	Command	NUMBER
2	1	P1	NUMBER
3	1	P2	NUMBER
4	1	P3	NUMBER
5	1	P4	NUMBER
6	1	Address	NUMBER
7	1	Check	NUMBER	Xor校验

数据包
Offset	Size	Field	Value	Description
0	1	Header Flag	CONSTANT	0xF1
1	n	Data	DATA
n	1	Check	NUMBER	Xor校验

Command:
7:主机发出为0，设备发出为1
6:有数据包为1，无数据包为0
0..5:命令

获取长数据
命令包
Command	0x39
P1	Size
P2-P4	Address
数据包：无

应答包
Command	0xB9 / 0xF9
P1	Size	数据包尺寸（n）
P2-P3	Reserved
P4	操作返回
数据包：有/无

设置长数据
命令包
Command	0x7A
P1	Size
P2-P4	Address
数据包：有

应答包
Command	0xBA
P1-P3	Reserved
P4	操作返回
数据包：无

设置字节
命令包
Command	0x3B
P1	Data
P2-P4	Address
数据包：无

应答包
Command	0xBB
P1-P3	Reserved
P4	操作返回
数据包：无

设置位
命令包
Command	0x3C
P1	0位为Data(0/1), 1..3为0，4..7为位置
P2-P4	Address
数据包：无

应答包
Command	0xBC
P1-P3	Reserved
P4	操作返回
数据包：无

擦除FLASH
命令包
Command	0x3D
P1	Reserved
P2-P4	Address
数据包：无

应答包
Command	0xBD
P1-P3	Reserved
P4	操作返回
数据包：无

设置时间
命令包
Command	0x46
P1	5
P2-P4	Reserved
数据包：有

应答包
Command	0x86
P1-P3	Reserved
P4	操作返回
数据包：无

获取时间
命令包
Command	0x07
P1-P4	Reserved
数据包：无

应答包
Command	0xC7
P1-P3	Reserved
P4	操作返回
数据包：有

添加用户
命令包
Command	0x48
P1-P4	Reserved
数据包：无

应答包
Command	0x88
P1-P3	Reserved
P4	操作返回
数据包：无

删除用户
命令包
Command	0x10
P1-P4	UserID
数据包：无

应答包
Command	0x90
P1-P3	Reserved
P4	操作返回
数据包：无

获取日志
命令包
Command	0x0A
P1-P4	LogID
数据包：无

应答包
Command	0xCA
P1	Size
P2-P3	Reserved
P4	操作返回
数据包：有

设置下载点
命令包
Command	0x0B
P1-P4	LogID
数据包：无

应答包
Command	0x8B
P1-P3	Reserved
P4	操作返回
数据包：无